## Slide 1
V.I.S.O.R.
智慧視覺機車安全行車輔助系統
團隊成員 (PROJECT TEAM)
林韋丞、陳于庭、楊詠媜、林佳嫻、黃澤然
致理科技大學 資訊管理系
專題方向：二輪邊緣視覺 AI 與智慧車載輔助系統

## Slide 2
I. 研究背景與動機
機車道路安全危機與挑戰
二輪主動安全防護專題
• 防護嚴重不對稱：機車缺乏剛性車體結構保護，事故致死率高達小客車的 28 倍
• 死傷涉入比例高：台灣交通事故中機車涉入比例高達 61.74%，居所有運具之冠
• 青年族群重災區：事故傷亡者中每 3 位就有 1 位是 18 至 24 歲的青年騎士
• 行車環境死角多：車流頻繁交織與後視鏡盲區，騎士僅有毫秒級反應時間
• 缺乏專用主動方案：市售汽車 ADAS 體積龐大且昂貴，二輪族群幾乎零主動防護
• 台灣機車登記數達 1,440 萬輛，密度居全球第一（每平方公里約 400 輛）
V.I.S.O.R. 智慧視覺機車安全行車輔助系統 | 致理科技大學 資訊管理系 2 / 12

## Slide 3
I. 研究背景與動機
V.I.S.O.R. 系統提案
二輪主動安全防護專題
• 提出專為機車族群打造之低成本、純視覺全方位主動行車安全防護盾
• 雙向全時監控：前鏡頭 120° 與後鏡頭 160° 廣角配置，實現近 280° 全景無盲區覆蓋
• 動態威脅分區：即時研判威脅逼近向量，自動切換前向防撞或後方死角預警模式
• 直覺 HUD 燈號預警：道路數據淬鍊為安全帽極簡動態閃爍與立體蜂鳴，騎士零認知負擔
• 純視覺邊緣整合：全面整合 YOLO26n 輕量模型與四階邊緣消抖引擎，免昂貴雷達
• 核心研發使命：落實「交通平權」，讓百萬機車族群享有汽車級的主動安全防護
V.I.S.O.R. 智慧視覺機車安全行車輔助系統 | 致理科技大學 資訊管理系 3 / 12

## Slide 4
II. 文獻探討與基礎
YOLO26n 模型選型與 4:3 原生幾何架構
二輪主動安全防護專題
• 極致輕量化模型：參數量僅 2.37M、模型權重僅 5.4MB（比 YOLOv8n 減少 26% 參數量）
• 超低計算量：計算量僅 5.3 GFLOPs，專為樹莓派 Pi 5 純 CPU 邊緣推論量身打造
• 全鏈路 4:3 原生幾何 (384×288)：徹底消除傳統 640×640 預設的 25% 黑色填充黑邊
• 像素計算量直降 64.0%：有效像素密度顯著提升，樹莓派純 CPU 幀率躍升至 30+ FPS
• 高精度收斂成效：RTX 5070 訓練 95 輪，汽車精確率達 72.4%、機車類別 mAP50 達 61.1%
• 端到端處理管線：4:3 影像輸入 ➔ CLAHE 增強 ➔ YOLO26n ➔ LSTR 車道 ➔ 四階消抖 ➔ HUD
V.I.S.O.R. 智慧視覺機車安全行車輔助系統 | 致理科技大學 資訊管理系 4 / 12

## Slide 5
II. 文獻探討與基礎
分散式雙節點邊緣運算架構
二輪主動安全防護專題
• 堅持純 CPU 本機邊緣運算：拒絕 50~200ms 雲端網路延遲與斷網風險，本機延遲 <41ms
• 運算與顯示硬體級解耦：徹底解決單一單板電腦資源競爭導致的掉幀與畫面撕裂
• 核心運算主機 (Pi 5)：置於車身，專職 4:3 雙路影像擷取、YOLO26n 推論與車道擬合
• 顯示驅動節點 (Pi Zero 2W)：嵌入安全帽，微秒級接收遙測封包驅動 OLED，功耗 <1.5W
• 微秒級 UDP 廣播協定：自定義極簡二進位封包 (<128B)，傳輸延遲小於 1.2ms，零隊列延遲
• 車載供電優勢：全系統運行功耗低於 15W，支援機車 12V 電瓶降壓直驅，散熱穩定
V.I.S.O.R. 智慧視覺機車安全行車輔助系統 | 致理科技大學 資訊管理系 5 / 12

## Slide 6
III. 研究方法與創新貢獻
多源訓練資料集架構與小目標優化
二輪主動安全防護專題
• 資料庫整體規模：總計 16,275 張影像、185,049 個物體實體標註（訓練集 13,157 / 驗證集 3,118）
• 四大融合來源：BDD100K 精選 (8,461)、台灣混流 (2,078)、盲區 (1,560)、負樣本 (468)
• 小目標檢測痛點：15~30 公尺遠距機車小於 24×24 像素，傳統正方形縮放特徵嚴重失真
• 三大工程解法：4:3 原生幾何提升有效密度、P3 淺層特徵金字塔保真、多尺度 Mosaic 增強
• 關鍵標註缺陷校準：深入修正 845 處大機車誤標為汽車之瑕疵，消滅近距離特徵混淆
• 類別精度飛躍：機車類別 mAP50 由基準 30.2% 翻倍飆升至 61.1% (+102.3%)
V.I.S.O.R. 智慧視覺機車安全行車輔助系統 | 致理科技大學 資訊管理系 6 / 12

## Slide 7
III. 研究方法與創新貢獻
四階邊緣消抖防護引擎與感知架構
二輪主動安全防護專題
• 單目測距微分痛點：±2 px 邊框抖動使時間差分車速暴衝至 162 km/h，導致警報瘋狂跳色
• 四階防禦管線：行人分流 (釋放 35% CPU)、雙指數 EMA 平滑、逼近速率門檻、施密特遲滯狀態機
• 消抖實測成效：成功消除 244 次無效雜訊閃爍，警報輸出穩定度大幅提升 31.5%
• LSTR 輕量車道模型：僅 765K 參數、3.1MB，Skip-2 跨幀排程均攤耗時僅 11.6ms (快 UFLD 4.7 倍)
• 車載級三級預警分層：緊急 (TTC<1.0s/2m)、警示 (TTC<1.5s/4m)、注意 (TTC<2.5s/8m)
• 雙向閉環防護：鄰道車輛隔離限黃燈，降級具備 1.5m 距離緩衝與 0.25s 冷卻期
V.I.S.O.R. 智慧視覺機車安全行車輔助系統 | 致理科技大學 資訊管理系 7 / 12

## Slide 8
III. 研究方法與創新貢獻
真實道路實測影像與全管線延遲分解
二輪主動安全防護專題
• 實車道路場景驗證：4 組真實行車記錄器影片完整測試，框線與預警皆為純 CPU 即時運算
• 市區高密度擁擠車流 (f0ace550)：24.2 FPS (41.0ms)，累計 7,825 次偵測、530 次穩定示警
• 快速道路順暢巡航 (50c9816b)：27.5 FPS (36.0ms)，累計 6,853 次偵測、452 次穩定示警
• 尖峰穿梭交織車流 (84ccd719)：22.2 FPS，支援 1.5 倍速即時高速推論驗證
• 後鏡頭高速盲點追蹤 (crush_2)：39.1 FPS (26.0ms)，純幾何盲區快速響應
• 單幀 41ms 延遲分解：YOLO26n (22.1ms) + LSTR (11.6ms) + 空間融合 (4.1ms) + HUD (3.2ms)
V.I.S.O.R. 智慧視覺機車安全行車輔助系統 | 致理科技大學 資訊管理系 8 / 12

## Slide 9
IV. 實驗驗證與效能基準
效能基準評測與極致邊緣優化
二輪主動安全防護專題
• 汽車檢測精確率：YOLO26n 達 72.4%（相較 YOLOv5s 基準 25.7%，大幅提升 210.8%）
• 機車類別 mAP50：YOLO26n 達 61.1%（相較 YOLOv5s 基準 30.2%，大幅提升 102.3%）
• 全類別平均 mAP50：YOLO26n 達 0.484（相較基準 0.185，整體提升 255.9%）
• 嵌入式 CPU 延遲：樹莓派 5 僅需 26~41ms，而 v5s 超過 150ms 嚴重延遲無法用於安全預警
• 車道辨識效能對比：LSTR 僅需 11.6ms (765K 參數)，相較 UFLD v2 (54.2ms) 快 4.7 倍
• 天候綜合適應性：日間晴朗精確率 94.2%、夜間低光 86.5%、雨霧氣候 81.8%，表現優異
V.I.S.O.R. 智慧視覺機車安全行車輔助系統 | 致理科技大學 資訊管理系 9 / 12

## Slide 10
IV. 實驗驗證與效能基準
VISOR 騎士行動端 App (v1.1.11)
二輪主動安全防護專題
• 跨平台數位儀表：React + Cordova 架構，BLE 低功耗藍牙雙向即時遙測，顯示時速與雷達
• 雙裝置電源管理：App 端可遠端獨立安全關閉車載 Pi 5 主機與安全帽 Pi Zero 2W 顯示端
• HUD 滑塊調光防抖：分離介面渲染與藍牙傳輸，加入滑塊防抖機制，杜絕藍牙黏包當機
• E-SOS 緊急救援：車輛傾倒逾 15 秒未扶正，自動發送含 GPS 經緯度座標之求救簡訊
• Gemini 2.5 雲端教練：分析急煞、超速與傾角軌跡，生成個人化安全騎乘改善建議
• 專為騎士體驗打造：直覺極簡高對比介面，日夜間自動切換配色，強光下清晰可讀
V.I.S.O.R. 智慧視覺機車安全行車輔助系統 | 致理科技大學 資訊管理系 10 / 12

## Slide 11
V. 結論與未來展望
系統主要研究貢獻與成果
二輪主動安全防護專題
• YOLO26n 極致邊緣能效：首創 2.37M 輕量模型 + 4:3 原生幾何（大幅節省 64% 算力）
• 樹莓派純 CPU 突破：在百元級 Pi 5 純 CPU 達成 24~39.1 FPS 毫秒級車載即時推論
• 16,275 影像資料工程：校準 845 處標註瑕疵，攻克遠端微小目標檢測與混流遷移難題
• 車載級四階消抖防護：消除 244 次測距跳色閃爍，警報穩定度顯著提升 31.5%
• 實踐二輪交通平權：以極低成本打破汽車對 ADAS 主動防護的長期壟斷，守護百萬騎士
• 軟硬體完整閉環：從感知、推論、消抖到安全帽 HUD 顯示與手機 App，全鏈路落地驗證
V.I.S.O.R. 智慧視覺機車安全行車輔助系統 | 致理科技大學 資訊管理系 11 / 12

## Slide 12
V. 結論與未來展望
未來研究展望與致謝
二輪主動安全防護專題
• ONNX Runtime INT8 量化：將推論記憶體頻寬減半，挑戰 40+ FPS 全管線極速推論
• 邊緣 NPU 加速模組擴充：導入 Hailo-8 / Google Coral，實現多鏡頭百幀超即時運算
• V2X 車聯網與多模態感知：整合微型毫米波雷達與車對車通訊，邁向 Level 2+ 二輪主動防護
• 專題團隊成員：林韋丞、陳于庭、楊詠媜、林佳嫻、黃澤然
• 致理科技大學 資訊管理系
• 感謝各位評審委員與師長的聆聽與指導！ 問答與交流 Q & A
V.I.S.O.R. 智慧視覺機車安全行車輔助系統 | 致理科技大學 資訊管理系 12 / 12